СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Венгеровского сельского поселения

муниципального района «Ракитянский район»

Белгородской области на 2019-2029 годы

(Актуализация на 2023 год)

Оглавление

Введение	8

Общие сведения	9

Раздел 1	12

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	12

Раздел 1, пункт 1.	12

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

Раздел 1, пункт 2.	12

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам	12

Раздел 1, пункт 3.	12

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	12

Раздел 2	12

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

Раздел 2, пункт 1.	12

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	12

Раздел 2, пункт 2.	12

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	12

Раздел 2, пункт 3.	12

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	12

Раздел 2, пункт 4	12

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.	12

Раздел 2, пункт 5.	13

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	13

Раздел 2, подпункт 1.	13

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	13

Раздел 2, подпункт 2.	13

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто"	13

Раздел 2, подпункт 3.	13

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя	13

Раздел 2, подпункт 4.	13

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям (*) .	13

Раздел 3	13

Существующие и перспективные балансы теплоносителя	13

Раздел 3, пункт 1.	13

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	13

Раздел 3, пункт 2.	13

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	13

Раздел 4	13

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	13

Раздел 4, пункт 1.	13

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	13

Раздел 4, пункт 2.	13

Раздел 5	13

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	13

Раздел 5, пункты 1.	14

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	14

Раздел 5, пункт 2.	14

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	14

Раздел 5, пункт 3.	14

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	14

Раздел 5, пункт 4.	14

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	14

Раздел 5, пункт 5.	14

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	14

Раздел 5, пункт 6.	14

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	14

Раздел 5, пункт 7.	14

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	14

Раздел 5, пункт 8.	15

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	15

Раздел 5, пункт 9.	15

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	15

Раздел 5, пункт 10.	15

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	15

Раздел 6	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	15

Раздел 6, пункты 1 и 2.	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	15

Раздел 6, пункты 3.	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	15

Раздел 6, пункты 4.	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа.	15

Раздел 6, пункты 5.	15

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	15

Раздел 7	15

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	15

Раздел 7, пункт 1.	16

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	16

Раздел 7, пункт 2.	16

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	16

Раздел 8	16

Перспективные топливные балансы	16

Раздел 8, пункт 1.	16

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	16

Раздел 8, пункт 2.	16

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	16

Раздел 9	16

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	16

Раздел 9, пункт 1.	16

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	16

Раздел 9, пункт 2.	16

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	16

Раздел 9, пункт 3.	16

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.	17

Раздел 9, пункт 4.	17

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.	17

Раздел 9, пункт 5.	17

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	17

Раздел 10	17

Решение по определению единой теплоснабжающей организации	17

Раздел 10, пункт 1.	17

Решение об определении единой теплоснабжающей организации.	17

Раздел 10, пункт 2.	17

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.	17

Раздел 10, пункт 3.	17

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.	17

Раздел 10, пункт 4.	17

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.	17

Раздел 10, пункт 5.	17

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.	17

Раздел 11	17

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".	17

Раздел 12	18

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	18

Раздел 13	18

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"	18

Раздел 13, пункт 1.	18

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	18

Раздел 13, пункт 2.	18

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	18

Раздел 13, пункт 3.	18

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	18

Раздел 13, пункт 4.	18

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.	18

Раздел 13, пункт 5.	18

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	18

Раздел 13, пункт 6.	18

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.	18

Раздел 13, пункт 7.	19

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	19

Раздел 14	19

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	19

Раздел 15	20

"Ценовые (тарифные) последствия"	21

# Введение

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Венгерского сельского поселения Ракитянского района является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития сельского поселения;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

-	данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении

В соответствии с п.2.8.1 «Генерального плана Венгерского сельского поселения», утвержденного начальником управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Горожанкиной Г.В. от 26.02.2018 года, на территории Венгерского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.

Согласно постановления от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их  разработки и  утверждения»,  при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3 - 89 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 10, 35 - 38 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

# Общие сведения

Муниципальное образование «Венгеровское сельское поселение» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской области. Граница поселения проходит с северной и северо-восточной сторон по границе муниципального образования "Ракитянский район" и муниципального образования "Ивнянский район"; с восточной стороны проходит по границе муниципального образования "Ракитянский район" и муниципального образования "Яковлевский район"; с южной стороны проходит по западной стороне балки Волчий Яр, по полезащитным лесополосам, пересекает реку Ивенка, идет по балке Кобелевский Яр, пересекает железную дорогу Малинов Яр - Ивня на 7 километре, огибает хутор Первомайский; с западной стороны проходит по реке Ракита.

Система расселения Венгеровского сельского поселения определяет территориальное распределение мест постоянного проживания населения относительно мест приложения труда, обслуживания и отдыха.

Общая численность постоянного населения Венгеровского сельского поселения Ракитянского района Белгородской области 1869 человек по состоянию на 2020 год.

Через территорию Венгеровского сельского поселения проходит автодорога общего пользования п.Ракитное – п.Ивня. Удаленность от районного центра: 20 км.

В Венгеровском сельском поселении на балансе управления образования находятся ТКУ и тепловые сети.

Таблица 1

| Наименование котельной | Адрес котельной | Отаплива-емая пло-щадь, м2 | Вид топлива | Годовой объем потребления энергоресурса | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность котлов | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Износ котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МОУ "Венгеровская СОШ" | с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 А | 640 | газ | 112,57 | "вулкан" VK-550 TITAN PROM 300 | 2 | 0,731 | 2010 2021 | 15 | 80 4 |
| Котельная детского сада МОУ "Венге-ровская СОШ" | с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 43 А | 2613 | газ | 29,01 | хопер 100 | 2 | 0,172 | 2009 | 15 | 87 |

Таблица 2

| Наименование участка трассы | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Критерий оценки | Наружный диаметр, мм | Протяженность сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача | Обратка |  |  | Подача | Обратка | Подача | Обратка |
| Котельная МОУ "Венгеровская СОШ" - школа | 1990 | 1990 | 97 | Д | 150 | 80 | 660 | 660 |
| Котельная детского сада МОУ "Венгеровская СОШ" – детский сад | 2009 | 2009 | 52 | В | 80 | 60 | 15 | 15 |

В Венгеровском сельском поселении на балансе управления культуры находится ТКУ

Таблица 3

| Наименование котельной | Адрес котельной | Отапливаемая площадь, м2 | Вид топлива | Годовой объем потребления энергоресурса | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность котлов | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Износ котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с. Меловое | Ракитянский район, с. Меловое, ул. Центральная, 1а | 326,3 кв. м. | газ | 7304 | КОНОРД -20 | 2 | 20 КВт | 2015 | 15 лет | 46% |
| Котельная ДК с. Александровка | Ракитянский район, с. Александровка, ул. Центральная, 32 | 452,3 кв. м. | газ | 4637 | PROTHERM 50 | 2 | 44,5 КВт | 2011 | 15 лет | 73% |
| Котельная ДК с. Псковское | Ракитянский район, с. Псковское, ул. Центральная, 6а | 320 кв. м. | газ | 1441 | PROTHERM 50 | 1 | 44,5 КВт | 2012 | 15 лет | 66% |

Таблица 4

В Венгеровском сельском поселении на балансе АО «Ракитянская теплосетевая компания» находится котельная с.Меловое

| № п/п | Источник теплоснабжения | Котлы | Нагрузка котельной Гкал/ч | Температурный график | Горелки | Вентиляторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип котлов | К-во котлов | Заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы | Дата последнего тех.диагност. | Дата след. тех.диагност. | Организация тех.диагност. | Дата последней режимной наладки | Дата следующей режимной наладки | Уст. мощн. котла | Уст. мощн. котельной | Распологаемая мощность котельной | Отопление | Вентиляция | ГВС | Собств. Нужды | Потери в т/с | Общая |  | Тип горелок | число горелок * число котлов | Тип | Сетевые марка | Парам. Q/H | Эл.дв. N/n | Кол-во | Наличие ХВО |
| 1 | Котельная Школа с. Меловое | Хопер 80 | 2 | - | 2006 | 15 лет | - |  |  | 2006 |  | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,0661 | 0 | 0 | 0 |  | 0,066 | 95-70 | Дутьевые | 2 |  | Willo PH-251 E | 10/8 | 0,25/2900 | 2 | ХВО |

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

В связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории Венгеровского сельского поселения, показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию отсутствуют.

# Раздел 1, пункт 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Информация о площади строительных фондов в Венгеровском сельском поселении отсутствует.

# Раздел 1, пункт 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам

Объемы потребления тепловой энергии не определены в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения.

# Раздел 1, пункт 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии не определены в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения.

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# Раздел 2, пункт 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют на территории Венгеровского сельского поселения.

# Раздел 2, пункт 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Венгеровском сельском поселении в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

# Раздел 2, пункт 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей отсутствуют.

# Раздел 2, пункт 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 2, пункт 5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 2, подпункт 1. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 2, подпункт 2. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность "нетто"

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, располагаемую тепловую мощность "нетто" невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 2, подпункт 3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя

Потери тепловой энергии отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 2, подпункт 4. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям (*).

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при её передаче по тепловым сетям невозможно определить, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

# Раздел 3, пункт 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок не определены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 3, пункт 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные по производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы не предусмотрены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

# Раздел 4, пункт 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Сценарий развития теплоснабжения поселения отсутствует.

# Раздел 4, пункт 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетный сценарий развития теплоснабжения поселения отсутствует.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# Раздел 5, пункты 1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых источников тепловой энергии в сельском поселении не предусматривается, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 5, пункт 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 5, пункт 3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование мероприятия | Год мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Котельная Александровского СДК | Капитальный ремонт - Котел ст. № 1 0,05МВт на Котельная Александровского СДК 0,05МВт. село Александровка , ул. Центальная 32 | 2022 |
| Котельная Псковского СДК | Капитальный ремонт - Котел ст. № 1 0,05МВт на Котельная Псковского СДК 0,05МВт. село Псковское, ул. Центальная 6А | 2022 |

# Раздел 5, пункт 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии отсутствуют.

# Раздел 5, пункт 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии на территории сельского поселения на данном этапе актуализации схемы теплоснабжения не планируются, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 5, пункт 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется, ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 5, пункт 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

На территории Венгеровского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, перевод котельных в пиковый режим работы не возможен, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 5, пункт 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

# Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии отсутствует, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 5, пункт 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности отсутствуют.

# Раздел 5, пункт 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

На территории Венгеровского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии.

# Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# Раздел 6, пункты 1 и 2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На данном этапе актуализации схемы теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

# Раздел 6, пункты 3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Данные отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 6, пункты 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа.

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения отсутствуют, в виду отсутствия централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 6, пункты 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 6

Таблица 6

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование мероприятия | Год мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения котельной МОУ "Венгеровская СОШ" | Капитальный ремонт - трубопровод 1000м на Участок тепловой сети 2 х Ду 80-150 L 330м. село Венгеровка, ул. Центральная 43А | 2022 |

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

# Раздел 7, пункт 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные предложения отсутствуют.

# Раздел 7, пункт 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные предложения отсутствуют.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Раздел утверждаемой части "Перспективные топливные балансы" должен создать перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

# Раздел 8, пункт 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Данные по перспективным топливным балансам отсутствуют, так как отсутствует централизованная система теплоснабжения.

# Раздел 8, пункт 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения данные о видах топлива отсутствуют.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей невозможно определить, ввиду отсутствия централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 9, пункт 1. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Затраты на капитальный ремонт трубопровода представлены в таблице 6

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование мероприятия | Год мероприятия | Планируемая стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Александровского СДК | Капитальный ремонт - Котел ст. № 1 0,05МВт на Котельная Александровского СДК 0,05МВт. село Александровка , ул. Центальная 32 | 2022 | 250,00 |
| Котельная Псковского СДК | Капитальный ремонт - Котел ст. № 1 0,05МВт на Котельная Псковского СДК 0,05МВт. село Псковское, ул. Центальная 6А | 2022 | 250,00 |
| Итого | 500,00 |

# Раздел 9, пункт 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Затраты на капитальный ремонт трубопровода представлены в таблице 4

Таблица 4

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование мероприятия | Планируемая стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Система теплоснабжения котельной МОУ "Венгеровская СОШ" | Капитальный ремонт - трубопровод 1000м на Участок тепловой сети 2 х Ду 80-150 L 330м. село Венгеровка, ул. Центральная 43А | 3 700,00 | - | - |
| Итого | 3 700,00 | 0 | 0 |

# Раздел 9, пункт 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 9, пункт 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 9, пункт 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Произвести оценку эффективности инвестиций невозможно, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

# Раздел 10, пункт 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Определить единую теплоснабжающую организацию невозможно, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 10, пункт 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не определены, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 10, пункт 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 10, пункт 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 10, пункт 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Реестр отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 11. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии".

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

Условия, при наличии которых существует возможность перераспределения тепловой энергии не предусмотрены по техническим условиям, которые является нецелесообразны.

# Раздел 12. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Раздел содержит: Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Решения по бесхозяйным тепловым сетям отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13. "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения

# Раздел 13, пункт 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Решения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 13, пункт 7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.

# Раздел 14. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Адрес теплоисточника | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (лет) | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа с. Меловое | с. Меловое, ул. Центральная д.27в (9,5 кв.м) | 0 | 0 | 195,49 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 15. "Ценовые (тарифные) последствия"

Данные отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы теплоснабжения.